ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ
обр. 1940 г.
(ППД)

ПАМЯТКА 
ПО ОБРАЩЕНИЮ И СБЕРЕЖЕНИЮ

Второе издание

ВОЕНИЗДАТ НКО СССР
1942

БОЕВЫЕ СВОЙСТВА
И НАЗНАЧЕНИЕ ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА

7,62-мм пистолет-пулемет обр. 1940 г. (рис. 1) является индивидуальным автоматическим огнестрельным оружием ближнего боя.

Из пистолета-пулемета стреляют одиночным и автоматическим огнем (короткими очередями 2--4 выстрела и длинными очередями 20--25 выстрелов).

Пистолет-пулемет легок, прост по устройству и в обращении, прочен и безотказен в работе.

Прицельная дальность пистолета-пулемета -- от 50 до 500 м, насечка прицела -- через каждые 50м.

Огонь пистолета-пулемета действителен:

| одиночный -- на дистанцию | до 300 м |
| --- | --- |
| короткими очередями по 2 -- 4 выстрела | ,, 200 ,, |
| длинными очередями | ,, 100 ,, |

Вес пистолета-пулемета без магазина 3,6 кг. 
Вес магазина, снаряженного патронами, 1,8 кг.

Рис. 1. Общий вид пистолета-пулемета обр. 1940 г.

Боевая скорострельность:

| одиночным огнем до | 30 | выстрелов | в минуту |
| --- | --- | --- | --- |
| короткими очередями до | 70 | ,, | ,, |
| длинными очередями до | 100 | ,, | ,, |
| Темп стрельбы около | 1000 | ,, | ,, |

Начальная скорость пулемета 480--490 м/сек.

РАЗБОРКА И СБОРКА ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА

Пистолет-пулемет разбирается для чистки, смазки, замены и исправления деталей. Излишне частая разборка вредна.

Разборку и сборку пистолета-пулемета следует производить на столе, скамейке, а в окопах, землянках и в поле -- на какой-нибудь подстилке (палатка, шинель). При разборке и сборке не применять излишних усилий и оберегать детали от ударов

Неполная разборка пистолета-пулемета

Неполная разборка пистолета-пулемета производится в следующем порядке:

1. Отделить магазин, для чего, удерживая пистолет-пулемет правой рукой впереди спусковой скобы, локтем прижать приклад к боку, большим пальцем правой руки подать защелку магазина вперед, а левой рукой отделить магазин.

2. Отвинтить затыльник, для чего, удерживая пистолет-пулемет левой рукой за шейку приклада, правой рукой свинтить о короба затыльник (рис. 2), после чего отделить его вместе с возвратно-боевой пружиной от короба и снять пружину со стержня; при отвинчивании затыльника поддерживать его большим пальцем левой руки во избежание срыва последней нитки резьбы.

Рис. 2. Отвинчивание затыльника

3. Вынуть затвор, для чего, удерживая левой рукой пистолет за шейку приклада, правой рукой выключить предохранитель, отодвинув пуговку его вправо, после чего извлечь затвор из короба (рис. 3).

Сборка пистолета-пулемета после неполной разборки его

Сборка пистолета-пулемета производится в обратном порядке.

При вставлении затвора в короб нужно нажать на спусковой крючок. После сборки необходимо проверить правильность ее; для этого взвести и спустить затвор; затвор оставить в переднем положении на предохранителе.

Полная разборка и сборка пистолета-пулемета

Полная разборка пистолета-пулемета производится периодически для осмотра, чистки и смазки деталей и механизмов.

Рис. 3. Вынимание затвора

При получении пистолета-пулемета, смазанного заводской смазкой, полная разборка и чистка его обязательны.

Полная разборка пистолета-пулемета производится в следующем порядке.

1. Произвести неполную разборку.
После этого:

2. Отделить короб со стволом и кожухом от ложи, для чего положить пистолет-пулемет спусковой скобой вверх и вывинтить отверткой винты спусковой скобы; повернуть переводчик флажком влево и вынуть скобу вверх из ложи;

Рис. 4. Отделение спусковой коробки

повернуть переводчик флажком вправо (поперек окна в ложе) и отделить ложу.

3. Отделить спусковую коробку от короба, для чего выбить выколоткой штифт спусковой коробки около заднего нарезного отверстия спусковой коробки и, придерживая левой рукой короб, правой рукой поднять спусковую коробку и отделить ее от короба (рис. 4).

4. Отделить ударник, для чего выбить выколоткой ось ударника на половину ее длины; опрокинуть затвор ударником книзу; при этом ударник с бойком выпадут.

5. Отделить выбрасыватель, для чего вставить выколотку в выемку выбрасывателя и, приподнимая передний конец пружины выбрасывателя, вытолкнуть ее концом отвертки вперед (рис. 5), вывести выбрасыватель из пазов затвора.

Рис. 5. Отделение пружины выбрасывателя

Разборку и сборку затвора разрешается производить только под наблюдением командира или оружейного мастера.

Примечание. Часть пистолетов-пулеметов не имеет ударника. Боек в затворе таких пистолетов-пулеметов крепится шпилькой. Отделять боек разрешается только оружейному мастеру в случае необходимости его замены.

Сборка пистолета-пулемета производится в следующем порядке:

1. Собрать затвор.

2. Соединить спусковую коробку с коробом, для чего поставить ее на место и закрепить штифтом.

3. Вложить короб с кожухом и спусковым механизмом в жолоб цевья ложи. Перед вкладыванием флажок переводчика поставить поперек спусковой коробки.

4. Повернуть переводчик на 180°, поставить на место спусковую скобу и поставить переводчик в положение для одиночной стрельбы.

5. Поставить на место винты спусковой скобы, завинтив их доотказа, после чего отпустить на полоборота.

6. Вставить затвор в короб и дослать вперед доотказа. Перед вставлением предохранитель должен быть отведен вправо, а переднее плечо ударника утоплено заподлицо с боковой поверхностью затвора.

7. Надеть на стержень затыльника возвратно-боевую пружину, ввести второй конец ее в канал затвора и навинтить затыльник на короб.

8. Вложить принадлежность в приклад и закрыть крышку.

9. Проверить правильность сборки пистолета-пулемета взведением и спуском затвора.

ОСМОТР ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА

При повседневном осмотре пистолета-пулемета проверять:

-- нет ли на металлических частях налета ржавчины, загрязнения, глубоких царапин и забоин, а на деревянных частях трещин и побитостей;

-- исправно ли действует затвор, удерживается ли он на предохранителе в переднем и заднем положениях;

-- исправно ли действует переводчик;

-- исправно ли действует защелка магазина;

-- исправны ли мушка и прицел; действует ли защелка хомутика, не сдвинута ли мушка с риски на своем основании.

ОБРАЩЕНИЕ С ПИСТОЛЕТОМ-ПУЛЕМЕТОМ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ

Заряжание и разряжание пистолета-пулемета

Для заряжания пистолета-пулемета необходимо:

1. Отвести затвор назад, поставить его на предохранитель и проверить, вошел ли предохранитель доотказа в вырез на коробе.

2. Вставить магазин горловиной в направляющую обойму и проверить, удерживается ли магазин прочно защелкой.

Примечание. Если снаряженный магазин входит в направляющую обойму доотказа и ставится на защелку при затворе, находящемся в переднем положении, отведение затвора назад при заряжании не обязательно.

Для разряжания пистолета-пулемета необходимо:

1. Нажать на хвост защелки и вынуть магазин с патронами;

2. Отвести затвор в крайнее заднее положение и проверить, нет ли в патроннике патрона, после чего спустить затвор;

3. Поставить затвор на предохранитель.

Производство стрельбы из пистолета-пулемета

Для одиночной стрельбы нужно поставить флажок переводчика так, чтобы надпись на нем один или цифра 1 была с правой стороны наружу.

Для автоматической стрельбы поставить флажок переводчика назад так, чтобы надпись непр или цифра 71 была с правой стороны наружу.

Для производства стрельбы из любого положения зарядить пистолет-пулемет; правой рукой взять пистолет-пулемет за шейку приклада, а левой поддерживать его за нижний обрез магазина, после чего указательным пальцем правой руки нажать на спусковой крючок, не отпуская его, для непрерывной автоматической стрельбы. Для прекращения стрельбы -- освободить спусковой крючок. При одиночной стрельбе -- освобождать спусковой крючок после каждого выстрела.

При стрельбе не следует тянуть на себя пистолет-пулемет за магазин с большим усилием.

Снаряжение магазина патронами

Для снаряжения магазина нужно:

1. Взять магазин в левую руку крышкой вверх, правой рукой отвинтить гайку защелки на 3--4 оборота; затем, удерживая магазин, левой рукой, средним пальцем отжать защелку магазина вверх доотказа, большим пальцем правой руки повернуть задвижку на 90° и отделить правой рукой крышку магазина.

2. Завести пружину магазина, для чего взять магазин в левую руку, пальцами правой руки ухватиться за выступы барабана и завести пружину барабана на два оборота; при этом должно быть слышно восемь щелчков. Пружина заводится против часовой стрелки.

При заводке пружины:

-- не отпускать барабана до тех пор, пока не будет слышен щелчок;

-- обращать внимание на то, чтобы при первом обороте барабана подаватель скользил по внутреннему ручью спирали улитки, а сама улитка оставалась неподвижной; в противном случае внутренняя спираль улитки не будет работать.

3. Взяв магазин в левую руку, слегка наклонить его и уложить 10 патронов пулями вверх в наружный ручей спирали (начиная от окна приемника) и дослать их пальцем руки в приемник до упора первого патрона в загибы, после, чего уложить патроны по всей длине наружного и внутреннего ручьев спирали. Магазин рассчитан на 71 патрон. Для удобства набивки рекомендуется снаряжать магазин 70 патронами.

4. Взять магазин в левую руку, правой рукой слегка повернуть барабан против часовой стрелки, нажать средним пальцем левой руки на защелку магазина и отпустить барабан, после чего патроны будут поджаты пружиной.

5. Проверить, нет ли выступающих патронов; если есть, то подравнять их.

6. Надеть крышку магазина, поджать защелку магазина вверх доотказа и закрыть ее задвижкой. Завинтить гайку защелки рукой доотказа, после чего отпустить ее на один оборот.

Запомни

Если свободный ход защелки будет велик, то во время стрельбы будет отжиматься крышка, и магазин не будет подавать патрон.

Если поджать защелку магазина доотказа, крышка может зажимать патроны, и последние подаваться не будут.

Магазины точно подогнаны к пистолету-пулемету, поэтому сличай номер на крышке и коробке магазина с номером пистолета-пулемета.

Оберегай магазин от ударов. Погнутость крышки и коробки магазина может вызвать задержки при стрельбе.

Если после заводки пружины появилась надобность ее отпустить, не отпускай ее сразу, а удерживай барабан правой рукой и отпускай пружину постепенно, по четверти оборота каждый раз.

Если отпустить пружину сразу, то магазин откажет в работе, так как ограничительный выступ улитки, ударившись в стопор, погнется или сломается.

Снаряжая магазин, не применяй какого-либо инструмента.

Характерные задержки при стрельбе и способы их устранения

| Задержки | Способ устранения |
| --- | --- |
| Осечка: при спуске затвора с боевого взвода боек не разбил капсюль патрона | Перезарядить пистолет-пулемет и продолжать стрельбу |
| Недоход затвора в переднее положение: при спуске затвора с боевого взвода боек не разбил капсюль (на капсюле слабая метка от бойка) | Перезарядить пистолет-пулемет и продолжать стрельбу; . не поможет -- заменить магазин. Если же и после этого задержки будут повторяться, то это вызвано сильным загрязнением пистолета-пулемета или посадкой возвратно-боевой пружины. В первом случае следует вычистить пистолет-пулемет или обильно полить затвор керосином, во втором -- заменить возвратно-боевую пружину |
| Пропуск патрона: |  |
| Затвор дошел в переднее положение, патрона в патроннике нет | Перезарядить пистолет-пулемет и продолжать стрельбу |
| Затвор не дошел в переднее положение и уперся в патрон, ставший вертикально | Отвести затвор назад. Отделить магазин и выбросить застрявший патрон. Снова поставить магазин и продолжать стрельбу |
| Утыкание патрона в пенек ствола: затвор не дошел в переднее положение, патрон не продвигается в патронник | Оттянуть затвор назад и поставить его на предохранитель Отделить магазин и вынуть из него уткнувшийся патрон, после чего поставить магазин и продолжать стрельбу |
| Неотражение гильзы: выстрел произошел, но затвор не дошел в переднее положение, уткнувшись в неотражеиную гильзу | Перезарядить пистолет-пулемет, для чего вынуть магазин, отвести затвор назад, выбросить из короба стреляную гильзу, вынуть из патронника патрон и посмотреть, цел ли отражатель; если он исправен, то поставить магазин и продолжать стрельбу. В случае поломки отражателя отправить пистолет-пулемет в оружейную мастерскую |
| Неизвлечение стреляной гильзы: затвор не дошел в переднее положение, очередной патрон уткнулся в гильзу, находящуюся в патроннике | Вынуть магазин, отвести затвор назад и поставить на предохранитель Удалить уткнувшийся патрон. Вытолкнуть шомполом через канал ствола гильзу из патронника. Поставить магазин и продолжать стрельбу. Если задержка повторится, разобрать пулемет, осмотреть выбрасыватель и его пружину. В случае их поломки -- заменить неисправную часть из числа запасных |

Для устранения задержек в стрельбе из пистолета-пулемета в условиях боевой обстановки надо:

1. При задержке перезарядить пистолет-пулемет и продолжать стрельбу.

2. Если патрон или гильза остались в коробе, удалить их, перезарядить пистолет-пулемет и продолжать стрельбу.

3. Если задержка произошла по причине неисправности магазина, заменить его исправным и продолжать стрельбу.

4. Если задержка вызвана загрязнением пистолета-пулемета вследствие длительной стрельбы, отделить магазин, промыть затвор керосином или жидким веретенным маслом и несколько раз отвести его назад, после чего поставить магазин на место и продолжать стрельбу.

При недоходе подвижных частей в. переднее положение, когда в патроннике находится патрон или когда присоединен магазин, категорически запрещается досылать затвор вперед рукой, так как при этом может произойти выстрел.

Правила ведения огня из пистолета-пулемета в бою

Стрелок, вооруженный пистолетом-пулеметом, ведет огонь в бою, как правило, самостоятельно, сообразуясь с обстановкой.

При выборе установки прицела руководствоваться расстоянием до цели.

Одиночную открытую цель на дистанции до 300 м обстреливать одиночным огнем, прицеливаясь по небольшой цели -- в середину нижнего края, по ростовой -- в пояс или в грудь.

Групповую цель с 200 м и ближе обстреливать короткими очередями (2--4 выстрела), последовательно перенося точку прицеливания с одной фигуры на другую.

При отражении атакующего противника на дистанциях от 100 м и ближе обстреливать автоматическим огнем длинными очередями (20--25 выстрелов), прицеливаясь в пояс.

При бое в лесу обстреливать противника навскидку из-за деревьев короткими очередями с дистанции 100 м.

При бое в окопах противника расстреливать его очередями автоматического огня, в зависимости от обстановки, в упор без прикладки в плечо, направляя выстрел всем пистолетом-пулеметом.

УХОД ЗА ПИСТОЛЕТОМ-ПУЛЕМЕТОМ И СБЕРЕЖЕНИЕ ЕГО

Уход за пистолетом-пулеметом на походе, привале и в бою

Подогнать ремень так, чтобы пистолет-пулемет не ударялся о твердые предметы снаряжения.

Переводчик установить в положение для ведения одиночного огня; затвор -- в переднем положении и обязательно на предохранителе.

Никогда не затыкать ничем канала ствола.

На биваке или привале поставить пистолет-пулемет в сухое место, оберегая его от попадания грязи, пыли или снега.

В боевой обстановке, пользуясь перерывами в стрельбе, производить неполную разборку для чистки и смазки пистолета-пулемета.

Если по обстановке боя разборка пистолета-пулемета для чистки и смазки невозможна, то снять магазин и через окно короба обильно смочить затвор керосином, после чего несколько раз отвести затвор в крайнее заднее положение.

По окончании боя обязательно произвести полную чистку пистолета-пулемета.

При напряженной стрельбе через каждые 150--200 выстрелов слегка смазывать ружейной смазкой патронник или верхний патрон в магазине.

Правила чистки и смазки пистолета-пулемета

Пистолет-пулемет следует содержать всегда в чистоте и боевой готовности.

После чистки пистолета-пулемета нужно слегка смазать его.

Чистку производить на столе, скамейке, а в окопах, землянках и в поле на какой-либо подстилке.

Для чистки и смазки пистолета-пулемета необходимо отделить затыльник, вынуть возвратно-боевую пружину и затвор, отделить ударник и боек.

Прочистить и насухо вытереть части пистолета-пулемета сухой, чистой ветошью, удалив таким образом пороховой нагар и загрязненную смазку. Канал ствола вычистить при помощи щелочного состава и вытереть насухо; затем канал ствола и подвижные части смазать тонким слоем ружейной смазки.

Для чистки пистолета-пулемета в случае сильного загрязнения его необходимо разобрать пистолет-пулемет (отделить затыльник, вынуть возвратно-боевую пружину и затвор, отделить ложу, спусковую коробку и разобрать затвор).

Для удаления с деталей пистолета-пулемета сгустившейся смазки и порохового нагара разрешается промыть детали керосином, после чего тщательно протереть их и смазать ружейной смазкой.

Для чистки пистолета-пулемета применять щелочной состав, мягкую ветошь, тряпки или хлопчатобумажные концы, а также паклю, очищенную от кострики. Для чистки деталей разрешается применять керосин (чистка канала ствола керосином воспрещается). После чистки части пистолета-пулемета тщательно вытереть насухо сначала паклей, а затем чистой ветошью и слегка смазать отжатой промасленной тряпкой.

В случае появления ржавчины немедленно удалить ее: в канале ствола -- чистой ветошью или паклей, пропитанной щелочным составом, а на наружных частях -- с помощью щелочного состава и деревянной палочки.

Для чистки и смазки пистолетов-пулеметов применяется:

-- щелочной состав или содовый раствор для очистки порохового нагара в канале ствола и на деталях, подвергающихся действию пороховых газов;

-- ружейная смазка для смазывания канала ствола и деталей пулемета- после чистки в летнее время;

-- зимняя ружейная смазка для смазывания в холодное время года канала ствола, всех подвижных механизмов пулемета и соприкасающихся с ними поверхностей неподвижных деталей. Эта смазка обеспечивает исправную работу механизмов пулемета только при температуре не ниже минус 30--35°;

-- смазка N 21, густая смазка светложелтого цвета, похожая на вазелин; эта смазка употребляется для смазывания всех деталей пулемета в большие морозы; она обеспечивает исправную работу механизмов при морозах до 50--55°;

- смесь из 80% обезвоженного керосина и 20% веретенного масла для промывания и смазки трущихся деталей в боевой обстановке в зимних условиях, при отсутствии смазки N 21 или зимней ружейной смазки; смазывать этой смесью каналы стволов запрещается.

Примечание. Содовый раствор приготовляется растворением, специальных содовых таблеток в чистой питьевой воде (30 таблеток на 1 литр воды, или 1 таблетка на одно отделение двухгорловой масленки).

При смазывании деталей необходимо кусочек чистой ветоши пропитать соответствующей смазкой, отжать ее, а затем обтереть детали пулемета так, чтобы смазка покрыла поверхности деталей ровным тонким слоем. При употреблении смазки N 21 наблюдать, чтобы на деталях не оставалось комков смазки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Боевые свойства и назначение пистолета-пулемета | 3 |
| Разборка и сборка пистолета-пулемета | 5 |
| Неполная разборка пистолета-пулемета | -- |
| Сборка пистолета-пулемета после неполной разборки его | 6 |
| Полная разборка и сборка пистолета-пулемета | 7 |
| Осмотр пистолета-пулемета | 10 |
| Обращение с пистолетом-пулеметом во время стрельбы | 11 |
| Заряжание и разряжание пистолета-пулемета | -- |
| Производство стрельбы из пистолета-пулемета | 12 |
| Снаряжение магазина патронами | -- |
| Характерные задержки при стрельбе и способы их устранения | 15 |
| Правила ведения огня из пистолета-пулемёта в бою | 17 |
| Уход и сбережение пистолета-пулемета | 18 |
| Уход за пистолетом-пулеметом на походе, привале и в бою | -- |
| Правила чистки и смазки пистолета-пулемета | 19 |

Под наблюдением редактора полковника Глазатова В. В.
Г84855. Подписано к печати 3.7.42. Объем 3/4 п. л.; уч-авт. л. 0,63. 
В 1 п. л. 44640 тип. знаков. Заказ 323.
Отпечатано в 1-й тип. Управления Воениздата НКО СССР
имени С. К. Тимошенко

29.02.2004 OCR by kos12092000(a)mail.ru / mail me for any errors