- Призначення, бойові властивості, загальна будова

та принцип роботи РПГ-7В.

  - Призначення , бойові властивості РІГ-7В

Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 і РПГ-7Д 1 (Рис. 1) призначений для боротьби з танками, самохідно-артилерійськими установками та іншими броньованими засобами противника. Крім того, він може бути використаний для знищення живої сили противника, що знаходиться в легких укриттях, а також у спорудженнях міського типу.

Рис.1. Загальний вигляд ручного протитанкового гранатомета :

а – РПГ-7, б -  РПГ – 7Д

Стрільба з гранатомета  здійснюється пострілами ПГ-7В и ПГ-7ВМ ПГ-7ВЛ, ПГ-7С із надкаліберною протитанковою гранатою кумулятивної дії.

Граната має здатність пробивати броню, що дає можливість вести ефективну боротьбу з усіма типами сучасних танків і самохідно-артилерійських установок противника,

1 Додаткові букви в скороченого найменування гранатомета РПГ-7 позначають наступні його різновиди: РПГ-7Д - десантний варіант; РПГ-7Н - з нічним прицілом; РПГ-7ДН — десантний варіант із нічним прицілом.

Крім того, у гранатометів з відкоректованими кутами прицілювання для відмінності від раніше виготовлених на кришці ударно-спускового механізму ставиться шифр РПГ-7В.

Балістичні і конструктивні дані

ручного протитанкового гранатомета РПГ-7 і РПГ – 7Д,

Калібр гранатомета  .........……………………………………......……

Калібр гранати (по головній частині): ПГ-7 / ПГ-7М........……………........

Довжина гранатомета РПГ-7...…………………………………………......

Довжина гранатомета РПГ-7Д:

у бойовому положенні...………………………………………............…....

у положенні для десантування...…………………………………......

Довжина гранату без порохового заряду: ПГ-7 / ПГ-7М......…………

Довжина гранати з пороховим зарядом (пострілу) :ПГ-7В / ПГ-7ВМ

Початкова швидкість гранати:  ПГ-7 / ПГ-7М......…………………......

Максимальна швидкість гранати ...……………………………….........

Бойова скорострільність ...…………………………………………......

Прицільна дальність ...……………………………………………......

Дальність прямого пострілу по цілі висотою 2 м:

при стрілянині пострілом ПГ-7В / ПГ-7ВМ…………………………....

Вага гранатомета з оптичним прицілом: РПГ-7 / РПГ-7Д...………

Вага гранати з пороховим зарядом (пострілу):ПГ-7В / ПГ-7ВМ....

Вага сумки з двома пострілами і ЗИП; ПГ-7В / ПГ-7ВМ...………......

Вага сумки з трьома пострілами:ПГ-7В / ПГ-7ВМ...………………......

Збільшення оптичного прицілу .....………………………………......

Поле зору . . . ............………………………………………………......

Діаметр вихідної зіниці  ...………………………………………......

Видалення вихідної зіниці .....………………………………………......

Дозволяюча здатність, . ....……………………………………......

Ціна поділок шкали прицілу .......…………………………………......

Ціна поділок шкали бічних поправок...…………………………......

Межі шкали прицілу .........………………………………………......

Межі шкали бічних поправок...………………………………....... . .

Межі вивірки оптичного прицілу:

по висоті...………………………………………………………...............

по бічному напрямку...………………………………………...... ....

Довжина прицілу з наглазником .......…………………………………......

Висота прицілу...………………………………………………...............

Ширина прицілу...……………………………………………................ |

Вага прицілу...…………………………………………………................

Вага прицілу з комплектом ЗИП И чохлом...…………………………..

1.2. Загальна будова гранатомета

Гранатомет складається з наступних основних частин і механізмів (Рис. 3):

-  ствола з механічним (відкритим) прицілом;

- ударно-спускового механізму із запобіжником;

- бойкового механізму;

- оптичного прицілу.

У гранатомета РПГ-7Д, крім того, мається механізм блокування, а в гранатомета з нічним прицілом — основа механізму світлоблокування.

У комплект гранатомета входять запасні частини, інструмент і приналежність

Рис.2. Основні частини та механізми гранатомета:

- ствол; 2- ударно-спусковий механізм, 3- бойковий механізм, 4- оптичний приціл

Ствол гранатомета (Рис. 2) служить для надання напрямку польоту гранати і відводу порохових газів при пострілі. Канал ствола гладкий, відкритий з обох кінців. Ствол гранатомета складається з труби і патрубка. У гранатомета РПГ-7 труба і патрубок з'єднані між собою за допомогою різьблення. У гранатомета РПГ-7Д труба і патрубок з'єднуються сухарно за допомогою секторних виступів патрубка і фіксуються в зібраному виді засувкою

Труба в казенній частині має розширення, що утворюєть зарядну камору.

Патрубок має в передній частині сопло, у задній частині — розтруб, що закінчується тарелею, яка  запобігає засміченню землею, піском і іншими предметами казенну частину ствола при випадковому утиканні гранатомета в ґрунт.                        I

На стволі гранатомета закріплені хомутиками дерев'яні накладки, що охороняють гранатометника від опіку при стрільбі.

Ударно-спусковий механізм (мал. 3) служить для спуска курка з бойового взводу, нанесення удару по бойку та для постановки гранатомета на запобіжник. Він складається   з   корпуса, курка,   запобіжника, спускового гачка, шептала і стрижня з бойовою пружиною.

У гранатомета РПГ-7Д с тросовим механізмом блокування  в ударно-спусковий механізм додатково введений перевідник з важелем і пружиною, вкладиш і штифт, а також змінена конструкція запобіжника.

Рис. 3. Ударно-спусковий механізм:

1 -  корпус; 2 -  курок; 3 -  запобіжник; 4 -  спусковий гачок; 5 -  шаптало; 6 - стрижень; 7 - бойова пружина

У гранатомета з нічним прицілом додатково вводиться основа механізму світлоблокування.

Запобіжник служить для запирання спускового гачка, чим виключається можливість випадкового пострілу. Він має буртик і два гнізда, у які в залежності від положення запобіжника входить стопор, що підтискається пружиною. Щоб поставити гранатомет на запобіжник, треба натиснути на запобіжник з лівого боку так, щоб червона кільцева смужка була утоплена урівень з кришкою корпуса. Щоб зняти гранатомет із запобіжника, треба натиснути на запобіжник із правого боку і  утопити   його.

Спусковий гачок (мал. 16) служить для спуска курка з бойового взводу.

Шептало (мал. 17) служить для утримання курка на бойовому взводі. Шептало являє собою пластинчасту пружину, на передньому кінці якої мається зуб, що служить для зчеплення з бойовим (запобіжним) виступом курка. У хвостовій частині шептала мається отвір для кріплення шепотів гвинтом до корпуса ударно-спускового механізму.

Механізм   блокування   гранатомета РПГ-7Д разом з ударно-спусковим механізмом виключає можливість здійснення пострілу при недокрученому патрубку. У гранатометів раннього випуску механізм блокування тросовий. У гранатометів останнього випуску механізм блокування стрижневий.

15. Бойковий механізм (мал. 19) служить для розбивання капсюля-запалювача гранати. Він міститься в гнізді основи бойкового механізму і складається з бойка, пружини бойка, опорної втулки і ніпеля.

Рис. 4. Бойковий механізм:

1 -  бойок; 2 - пружина бойка; 3 - опорна втулка; 4   -  ніпель

Прицільні пристосування служать для наведення гранатомета при стрільбі по цілям на різні відстані.

Прицільні пристосування гранатомета складаються з оптичного прицілу ПГО-7 і механічного (відкритого) прицілу.

Оптичні приціли останніх років виготовлення з відкоректованими кутами прицілювання випускаються зі скороченим найменуванням ПГО-7В.

Оптичний приціл ПГО-7В и механічний приціл забезпечують наведення гранатомета в ціль, як при стрільбі пострілами ПГ-7В, так і ПГ-7ВМ.

1.3. Принцип роботи гранатомета.

При пострілі з гранатомета від удару бойка по капсулю - запалювачу гранати запалюється пороховий заряд. Гази, що утворюються від згоряння порохового заряду, надають гранаті обертальний рух  (за допомогою турбінки) і викидають її з каналу ствола зі швидкістю при стрільбі пострілом ПГ-7В - 120м/сек, ПР-7ВМ -  140м/сек.

Після вильоту гранати з каналу ствола відкриваються пера стабілізатора, відбувається взведення підривача і на відстані, що забезпечує безпеку стріляючого,  запалюється пороховий заряд реактивного двигуна.

При горінні порохового заряду реактивного двигуна внаслідок витікання порохових газів через соплові отвори утвориться реактивна сила і швидкість польоту гранати збільшується, досягаючи наприкінці повного згоряння заряду 300 м/сек. Далі граната летить по інерції.

При зустрічі гранати з перешкодою (ціллю) пьеэоэлемент підривача стискується, у результаті чого виробляється електричний струм, під дією якого вибухає електродетонатор підривача, а потім розривний заряд гранати. При вибуху гранати утворюється  кумулятивний (зосереджений, спрямований) струмінь, що пробиває броню (перешкоду), уражає живу силу, руйнує озброєння й устаткування, а також запалює пальне.

При пострілі гранатомет віддачі не має. Це забезпечується витіканням порохових газів назад через сопло і розтруб патрубка ствола. Реактивна сила, яка утворилась  внаслідок цього, спрямована вперед, врівноважує силу віддачі, а дія порохових газів на передню стінку розширення труби (зарядної камори) викликає деякий рух гранатомета вперед (викочування), що сприймається стріляючим малопомітно.

2. Розбирання і складання гранатомета

Розбирання гранатомета може бути неповним і повним: неповне - для чищення, змащення й огляду гранатомета; повне - для чищення при сильному забрудненні гранатомета, після перебування його під чи дощем у снігу, при переході на нове змащення, для огляду в розібраному виді і при ремонті. Надто часте розбирання гранатомета шкідливе, тому що  прискорює зношування частин і механізмів. Розбирання і збирання гранатомета проводити на столі чи чистій підстилці; частини і механізми класти в порядку розбирання, поводитись з ними обережно. Відокремлюючи чи приєднуючи частини гранатомета, не застосовувати зайвих зусиль  і різких ударів.

При розбиранні і збиранні гранатомета застосовувати інструмент, що входить у комплект ЗИП.

2.1 Порядок неповного розбирання гранатомета.

1. Зняти чохли спочатку з казенної, а потім з дульної частини гранатомета.

2. У гранатомета РПГ-7Д розібрати ствол: утримуючи трубу лівою рукою, відтиснути великим пальцем важіль механізму блокування , повернути патрубок правою рукою проти годинникової стрілки до упору і відокремити його від труби (Рис. 5). Якщо після тривалої стрільби з гранатомета відділення патрубка від труби затруднено, зафіксувати ключем-викруткою у відтиснутому положенні важіль механізму блокування; потім одному гранатометнику  утримувати трубу, а другому повернути патрубок проти напрямку руху годинникової стрілки.

Розбирання ствола робити тільки для переведення гранатомета в положення для десантування, огляду і чищення в місці з'єднання труби і патрубка. У гранатомета з нічним прицілом попередньо відокремити сошку: підняти важіль, вивести сергу з зачепа стрижня і відкинути верхню частину хомута сошки.

3. Відокремити ударно-спусковий механізм:

покласти гранатомет на стіл планкою для кронштейна

оптичного прицілу вниз; натиснути викруткою чи пристосуванням для складання і розбирання ударно-спускового механізму на розрізну частину чеки й утопити її (Рис. 6), потім виштовхнути (вибити) вибивачем  чеку і, взявшись за рукоятку, відокремити ударно-спусковий механізм від ствола. У гранатомета РПГ-7Д с тросовим механізмом блокування ударно-спусковий механізм при неповному розбиранні не відокремлюється

Рис.6. Виштовхування чеки ударно-спускового механізму

4.Відокремити бойковий механізм: повернути гранатомет бойковим механізмом догори (чи поставити його у вертикальне положення);

утримуючи ствол лівою рукою, правою рукою за допомогою ключа-викрутки вигвинтити ніпель (Рис. 7) і вийняти з основи бойкового механізму бойок, пружину бойка й опорну  втулку.

5. Відокремити кришку корпусу ударно-спускового механізму:  взяти ударно-спусковий механізм у ліву руку, правою рукою за допомогою ключа-викрутки вигвинтити чотири гвинти і зняти кришку корпуса ударно-спускового  механізму.

У гранатомета з нічним прицілом після відгвинчування двох верхніх гвинтів відокремлюється основа механізму світлоблокування.

2.2. Порядок складання гранатомета після неповного розбирання.

1. Приєднати кришку корпуса ударно-спускового механізму: поставити на місце кришку корпуса й угвинтити чотири гвинти. У гранатомета з нічним прицілом спочатку угвинтити два нижніх гвинти, а потім за допомогою двох верхніх гвинтів приєднати основа механізму світлоблокування.

2. Приєднати бойковий механізм: надіти на бойок пружину, вставити опорну втулку і бойок із пружиною в основу бойкового механізму й угвинтити ніпель ключем-викруткою до упора в опорну втулку.

3. Приєднати ударно-спусковий механізм: увести виступ осонови бойкового механізму у виріз на корпусі ударно-спускового механізму, приєднати ударно-спусковий механізм до ствола і з лівого боку вставити (забити) чеку в отвір.

4. У гранатомета РПГ-7Д зібрати ствол:

утримуючи трубу лівою рукою, віджати великим пальцем важіль механізму блокування, уставити патрубок у трубу так, щоб секторні виступи патрубка ввійшли у відповідні виїмки труби (при цьому стійка повинна бути приблизно на лінії механічного прицілу); відпустити важіль, повернути патрубок правою рукою по напрямку руху годинникової стрілки до заходу засувки (виступу важеля) за торець секторного виступу патрубка.

У гранатомета з нічним прицілом приєднати сошку: між основою мушки й ударно-спусковим механізмом установити сошку так, щоб нога з пружинною застібкою була з лівого  боку, опустити верхню частину хомута, увести сергу за зачіп стрижня й опустити до кінця важіль,

5. Перевірити правильність збирання гранатомета: Поставити курок на бойовий взвод (при цьому повинний бути чутний щиглик); при натисканні на спусковий гачок курок повинний енергійно вдарити по бойку.

6) Надягти чохли спочатку на дульну, а потім на казенну частину гранатомета.

Примітка. Бойковий механізм може бути відділений від гранатомета і приєднаний до нього і при невідокремленому ударно-спусковому механізмі. Для цього треба попередньо поставити курок на бойовий взвод і перемістити вправо запобіжник.

3. Комплект постачання гранатомета

###### В комплект постачання гранатомета входить:

- Гранатомет – 1 од.

- Оптичний приціл – 1 од;

- Запасні частини: бойок - 2 од; опорна втулка - 2 од;, пружина бойка - 2 од, ніпель 1 од.

- Інструмент:  ключ-викрутка - 1 од;  вибиванка - 1 од; пристосування для збирання і складання ударно - спускового механізму - 1 од.

- Належність: шомпол - 1 од; ремінь (з двома чохлами) - 1 од; плечовий ремінь - 1 од; сумка для переноски 2 гранат - 1 од; сумка для переноски 3 гранат - 1 од; чохол для переноски оптичного прицілу – 1 од;.

Рис. 32. Інструмент:

1 - ключ-викрутка; 2 - вибивач; 3 - пристосування для складання і розбирання ударно-спускового механізму; 4 - паз для вибивача; 5 - паз для ключа-викрутки

Належність: - шомпол (Рис. 33, а) для чищення і змащення гранатомета;

- стебло із шайбою (мал. 33,6) для видалення з каналу ствола залишків гільзи порохового заряду, якщо вони перешкоджають заряджанню; при цьому стебло із шайбою нагвинчується на заднє стебло (з ручкою) шомпола;

- ремінь з чохлами для запобігання від забруднення каналу ствола гранатомета; ремінь повинен бути підігнаний так, щоб чохол с дульної частини знімався тільки після зняття чохла з казенної частини гранатомета;

- плечовий ремінь для перенесення гранатомета;

- сумка для збереження і перенесення трьох гранат з пороховими зарядами і сумка для збереження і перенесення двох гранат з (пороховими зарядами і ЗИП (мал. 34).

У сумках маються гнізда для приміщення гранат і пеналів з пороховими зарядами; у сумці для двох гранат, крім того, мається гніздо для шомпола і кишеня для запасних частин і інструмента.

4. Призначення, характеристика та будова пострілів до РПГ-7В

Постріл до гранатомета призначений для поразки усіх типів сучасних танків, самохідно-артилерійських установок противника та інших броньованих цілей, руйнування різноманітних укриттів та будівель і враження живої сили противника, яка в них знаходиться,

Рис.4. Загальний вигляд пострілу до гранатомета:

а- постріл ( граната з пороховим зарядом      б – граната в польоті

Постріл ПГ-7ВМ є модернізацією штатного пострілу ПГ-7В, трохи легше і перевершує його по бронепробиваємості, кучності бою і вітростійкості.

Найбільш дійсний вогонь із гранатомета по танках, самохідно-артилерійським установкам та іншим цілям, що мають висоту 2 м і більше, на дальності прямого пострілу, рівної для пострілу ПГ-7В - 330 м, ПГ-7ВМ - 310 м.

Бойова скорострільність 4 - 6 пострілів у хвилину.

Вага пострілу: ПГ-7В - 2,2 кг, ПГ-7ВМ - 2,0 кг.

Постріл(Рис. 4) складається з протитанкової гранати і порохового заряду.

:              Рис. 4. Основні частини пострілу до гранатомета

1 – головна частина. 2 – головна частина підривача; 3 - донна частина підривача; 4 - реактивний двигун; 5 – пороховий заряд

Протитанкова граната складається з наступних основних частин:

- головної частини з вибуховою речовиною;

- підривача;

- реактивного двигуна;

- стабілізатора (розміченого в пороховому заряді)

Рис. 29. Выстрел ПГ-7В:

а – головна частина; б - реактивний двигун; в – пороховий заряд; 1 - корпус; 2 – обтікач; 3 – струмопровідний конус; 4 - ізоляційне кільце; 5 – воронка;. 6 - провідник; 7 - розривний заряд; 8 – головна частина підривача; 9 – донна частина підривача; 10 – труба; 11 - сопловий блок, 12 - фіксатор, 13 - шайба; 14 - піровповільнювач; 15 – дно; 16 - сопловий отвір; 17 – герметизатор; 18 – радіальний канал; 19 - осьовий канал; 20 - капсюль-запалювач; 21 – виступ з різьбою; 22 – стрічковий нітрогліцеринів порох; 23 – пиж із пінопласту; 24 - гільза із паперу; 25 - хрестовина стабілізатора; 26 - перо стабілізатора; 27 - цоколь; 28 – турбінка;, 29 - трассер, 30 - пороховий заряд реактивного двигуна; 31 – вісь пера стабілізатора; 32 - ізоляційна втулка; 33 - втулка заряду

Протитанкова граната складається з головної частини, підривача, реактивного двигуна і стабілізатора (розміщеного в пороховому заряді).

Постріл ПГ-7ВМ по устою, дії, роботі, укупорці, фарбуванню і маркіруванню аналогічний пострілу ПГ-7В. Основні особливості пристрою пострілу ПГ-7ВМ наступні:

1) Підривач в обох пострілах уніфікований. Підривач пострілу ПГ-7ВМ відрізняється від підривача пострілу ПГ-7В тільки складом, запресованим у втулку запобіжника, і тим, що його донна частина підтиснута кільцем із прокладкою.

2) Пороховий заряд  пострілу ПГ-7ВМ (ПГ-7ПМ) не взаємозамінний з пороховим зарядом пострілу ПГ-7В (ПГ-7П), тому застосування в пострілі ПГ-7ВМ порохового заряду ПГ-7П чи в пострілі ПГ-7В порохового заряду ПГ-7ПМ не допускається.

3) Для підвищення надійності з'єднання порохового заряду ПГ-7ПМ із гранатою на виступ з різьбленням дна реактивного двигуна надіта пружинна шайба, що при цілком нагвинченому пороховому заряді упирається в цоколь стабілізатора і розпрямляється, Пороховий заряд варто нагвинчувати до упора так, щоб забезпечувалося щільне підтискання шайби; при цьому зайвих зусиль, які могли б викликати ушкодження картонної гільзи порохового заряду, не прикладати. Постріли, у яких порохові заряди нагвинчуються не цілком, до стрільби не, допускаються.

4) Змащення різьблення виступу гранати пострілу ПГ-7ВМ не проводиться.

Головна частина гранати складається з корпуса, обтічника, струмопровідного конуса, ізоляційної втулки, ізоляційного кільця, втулки заряду, лійки, провідника і розривного заряду,

У втулку обтічника угвинчується головна частина підривача, у донне вічко вставляється донна частина підривача.

Підривач (п'єзоелектричний) служить для забезпечення розриву гранати при зустрічі її з ціллю (перешкодою). Він складається з головної і донної частин.

Головна частина підривача (Рис, 30) має пьезоэлемент, який при ударі гранати об перешкоду виробляє електричний струм. Для захисту пьезоэлемента від випадкового удару в службовому поводженні на корпус головної частини підривача надітий запобіжний ковпачок з чекою.

а                         б

Донна частина підривача (мал. 31) має електродетонатор, що при подачі на нього електричного струму від пьезоэлемента вибухає і викликає розрив головної частини гранати.

Електричний зв'язок обох частин підривача здійснюється через зовнішню і внутрішню ланки, що утворюються металевими частинами гранати. Зовнішній ланцюг: обтічник - корпус;

внутрішній ланцюг: струмопровідний конус – лійка - провідник,

У службовому поводженні підривач безпечний, тому що движок, на якому розташований електродетонатор, зміщений убік і електродетонатор відключений від електричного ланцюга.

В донній частині підривача міститься самоліквідатор, призначений для розриву гранати, якщо відмовить електрична частина підривача або якщо граната протягом 4 - 6 секунд після вильоту з каналу ствола гранатомета не зустрінеться з перешкодою,

Реактивний двигун гранати (Рис. 4) служить для збільшення швидкості польоту гранати. Він складається з труби, соплового блоку, фіксатора із шайбою, упора, діафрагми і дна.

У трубі міститься пороховий заряд, запалювач і піровповільнювач, що служить для запалення порохового заряду реактивного двигуна.

Сопловий блок має шість закритих герметизаторами соплових отворів, через які після пострілу протікають порохові гази з реактивного двигуна.

Фіксатор при заряджанні входить у виріз на дульній частині ствола гранатомета і забезпечує розташування капсюля-запалювача гранати проти бойка.

Шайба за рахунок пружних властивостей утримує гранату в гранатометі, що дозволяє вести стрільбу під від’ємними кутами.

Дно має радіальний і осьовий канали, заповнені димним порохом. У радіальному каналі  поміщений  капсюль-запалювач , а в осьовому - ковпачок, що охороняє порох від вологи і висипання. Дно, крім того, має виступ з різьбленням для нагвинчування порохового заряду.

Для запобігання капсюля-запалювача від випадкового наколу і різьблення виступу від ушкодження при транспортуванні на дно нагвинчується запобіжник із прокладкою.

Пороховий заряд (мал. 29) призначається для повідомлення гранаті початкової швидкості. Він конструктивно об'єднаний зі стабілізатором і складається зі стрічкового нітрогліцеринового пороху і розміщений у гільзі з патронного паперу.

Стабілізатор забезпечує стійкий політ гранати. Він розміщений усередині порохового заряду і складається з хрестовини, чотирьох пер (вільно обертових на осях), цоколя і турбинки.

5. Характеристика та будова прицілу ПГО-7В.

Оптичний приціл (мал. 21) є основним прицілом гранатомета. Збільшення прицілу 2,7х, поле зору 13°. Оптичний приціл складається з корпуса з кронштейном, оптичної системи, механізму вивірки прицілу, пристрою освітлення сітки при стрільбі в нічних умовах, наглазника і налобника.

Корпус служить для з'єднання всіх частин прицілу. Він має кронштейн для кріплення прицілу на гранатометі. На кронштейні мається затискної гвинт, ручка зі стопором для повороту затискного гвинта і засувка для кріплення ручки на затискному гвинті.

Рис. 21. Оптичний приціл:

а -  вид прицілу збоку; б - вид прицілу попереду; 1 - корпус прицілу; 1- кронштейн; 3 - затискний гвинт; 4 - ручка; 5 - стопор; 6 - засувка; 7 - виступ об'єктива; 8 - -ковпачок об'єктива; 9 - наглазник; 10 - вивірочний гвинт по боковому напрямку; 10 - вивірочний гвинт по висоті; 12 - маховичок введення температурних поправок; 13 - корпус пристрою освітлення сітки; 14 - ковпачок; 15 - електролампочка;  16 - тумблер; 17 - налобник

Щоб установити приціл на гранатометі, необхідно:

- ручку затискного гвинта повернути убік наглазника до упору стопора в кронштейн;

- сполучити посадкові місця гранатомета і прицілу і просунути приціл уперед до відказу;

- повернути ручку затискного гвинта убік об'єктива  до упору стопора в кронштейн;

Якщо приціл має хитавицю чи стопор не упирається в кронштейн при міцно закріпленому прицілі на гранатометі, необхідно:

- зрушити засувку ключем-викруткою до сполучення отвору засувки з затискним гвинтом (мал. 22) і зняти її;

- переставити ручку на кілька зубців на затискному гвинті і добитись нормального закріплення прицілу на гранатометі;

- надягти засувку на  затискний гвинт і поставити так, щоб її виступ ввійшов у гніздо ручки.

Оптична система (мал. 23) складається з об'єктива для одержання зображення об'єкта, що спостерігається, призми для повного обертання зображення, сітки для прицілювання, окуляра для розглядання зображення об'єкта, що спостерігається, захисних стекол об'єктива і сітки для запобігання прицілу від улучення вологи і пилу.

Рис. 23. Оптична система:

1 - захисне скло; 2 - об'єктив; 3 - призма; 4 - сітка; 5 - окуляр

Для запобігання від забруднення й ушкодження захисного скла об'єктива на виступ об'єктива надівається ковпачок, прикріплений до корпуса прицілу за допомогою ременя.

На оправі окуляра за допомогою хомутика закріплений гумовий наглазник.

На сітці прицілу (мал. 24) нанесена шкала прицілу (горизонтальні лінії), шкала бічних поправок (вертикальні лінії) і далекомірна шкала (суцільна горизонтальна і крива пунктирна лінії).

Поділки (лінії) шкали прицілу позначені ліворуч цифрами 2, 3, 4, 5, що відповідають дальностям стрільби в сотнях метрів (200, 300, 400, 500 м).

Поділки (лінії) шкали бічних поправок позначені знизу (вліво і вправо від центральної лінії) цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Відстань між двома вертикальними лініями відповідає десяти тисячним (0-10). По шкалі бокових поправок можна вводити боковіі поправки вправо і вліво до 0-50.

Лінія шкали прицілу, що відповідає дальності 300 м, і центральна лінія шкали бокових поправок зроблені подвійними для полегшення вибору необхідних поділок при прицілюванні. Крім того, центральна лінія продовжена нижче шкали прицілу для виявлення бокового нахилу гранатомета.

Рис. 24. Сітка оптичного прицілу

Далекомірна шкала розрахована на висоту цілі 2,7 м. Це значення висоти цілі зазначено знизу горизонтальної лінії. Над верхньою пунктирною лінією нанесена шкала з поділками, відстань між який відповідає зміні відстані до цілі на 100 м. Цифри шкали 2, 4, 6, 8, 10 відповідають відстаням 200, 400, 600, 800, 1000 м.

Над шкалою прицілу нанесений знак <+>, призначений для перевірки прицілу.

Механізм вивірки прицілу (мал. 21) служить для забезпечення паралельності нульової лінії прицілювання й осі каналу ствола гранатомета і введення поправок на температуру. Він складається з каретки, у яку угвинчений об'єктив в оправі, вивірочного гвинта по боковому напрямку, закритого нагвинтною кришкою, вивірочного гвинта по висоті і маховичка введення температурних поправок. На маховичку збоку нанесені знаки «+» і «—», що встановлюються проти риски на корпусі прицілу в залежності від температури повітря.

Пристрій освітлення сітки (мал. 21) служить для освітлення сітки прицілу при стрільбі в смерки і вночі. Воно складається з корпуса з контактом і гвинтом, батарейки, що є джерелом струму, ковпачка з упором і пружиною для подтискання батарейки до гвинта, провідників, що з'єднують гвинт з електролампочкою через тумблер, і тумблера для включення і вимикання електролампочки.

Для освітлення сітки при температурах від +2°С і нижче необхідно користатися зимовим пристроєм освітлення сітки (мал. 25), що складає з корпуса з контактом і притиском, ковпачка з контактом, втулкою, пружиною і прокладкою й екранованим провідником.

Батарейка встановлюється в корпус так, щоб центральний електрод був підключений до контактного гвинта, а бічний електрод (зміщений убік) — до зрізу на контакті корпуса.

Рис. 25. Зимовий пристрій освітлення сітки;

1 - корпус; 2 - ковпачок; 3 - екранований провідник; 4 - притиск; 5 - контакт; 6 – втулка

Для підготовки пристрою освітлення сітки до стрільби вночі в зимових умовах необхідно батарейку вкласти в корпус зимового пристрою так, як зазначено вище, і надягти на нього ковпачок, знятий з корпуса на прицілі, а ковпачок зимового пристрою надягти на корпус на прицілі. Корпус зимового пристрою з батарейкою переноситься в кишені гранатометника.

Налобник (мал. 21) служить для зручності при стрільбі. Він кріпиться на оптичному прицілі. Для установки налобника необхідно:

- зняти з прицілу хомутик наглазника і наглазник;

- зняти хомутик з наглазника;

- вставити в отвір кільця налобника наглазник;

- вставити в отвори налобника стягуючі гвинти (голівками ліворуч) і нагвинтити на них на 1 - 2 витки гайки;

- надягти наглазник з налобником на корпус прицілу, сполучивши краю наглазника і налобника з лінією переходу двох діаметрів, що маються на окулярній частині корпуса прицілу;

- затягуючи по черзі гвинти (гайки), закріпити жорстко налобник з наглазником на прицілі.

Чохол (мал. 26) служить для перенесення оптичного прицілу і ЗІП до нього, а також для захисту прицілу від дощу при знаходженні його на гранатометі. Для закріплення на прицілі чохол постачений шнурком.

5.1. Механічний (відкритий) приціл

Механічний (відкритий) приціл (мал. 27) використовується у випадку пошкодження (виходу з ладу) оптичного прицілу. Він складається з прицільної планки з хомутиком, основної і додаткової мушок, що поміщаються в кожухах.

Рис. 27. Механічний (відкритий) приціл;

1 - прицільна плавка;2 - хомутик; 3 - основна мушка; 4 - додаткова мушка; 5 - кожух прицільної планки; 6 -  вікно прицільної планки; 7 - засувка; 8 - проріз; 9 - вікно хомутика; 10 - кожух мушки; 11 - пружина основної мушки; 12 - запобіжник мушки; 13 - вісь додаткової мушки;

14 - пружина додаткової мушки

# 6. Призначення, загальна будова  та комплект постачання ПУС-7

# 6. Призначення, загальна будова  і комплект постачання ПУС-7

## 6.1. Призначення, загальна будова  ПУС-7

Пристосування для навчальної стрільби ( ПУС-7) призначений для навчання гранатометчиков стрільбі з ручного протитанкового гранатомета РПГ-7 і РПГ-7Д без врахування поправок на боковий вітер (мал. 87).

Рис. 87. Пристосування для навчальної стрільби (ПУС-7):

1 - ствольна коробка, 2 – ствол, 3 - затвор, 4 - передній кожух, 5 - задній кожух; 6 - обтічник, 7 - корпус, 8 - сопловий блок, 9 - шептало, 10 -спусковий важіль, 11 – запобіжник, 12 - відбивач, 13 - рукоятка, що складається, 14 - фіксатор 15 - муфта; 16 - регулювальні гвинти, 17 - втулка, 18 - штифт, 19 - гвинт соплового блоку, 20 - штифт фіксатора, 21 - пружина шептала, 22 - курок, 23 - вісь пружини шептала, 24 - пружина запобіжника, 25 -пружина відбивача, 26 - останов затвора, 27 - личинка, 28 - ударник; 29 - бойова пружина, 30 - вкладиш затвора, 31 - пружина рукоятки, що складається, 32  - вісь рукоятки, що складається, 33 - останов затвора, 34 - контргайки регулювальних гвинтів; 35  - штифт, що утримує від проворота передній кожух зі стволом, 36 і 37 - штифти ствольної  коробки, 38 - вісь спускового важеля, 39 - штифт запобіжника, 40 – викидач

Для стрільби з гранатомета з використанням ПУС-7 застосовуються 7,62-мм патрони зр. 1943р. із трасуючою кулею. Стрільба ведеться з використанням оптичного або механічного прицілу гранатомета на відстані до 400 р.

Пристосування складається з наступних основних частин: головної частини, кожуха, ствольної коробки, ствола, затвора і макета порохового заряду.

Головна частина складається з корпуса, обтічника, регулювальних гвинтів і соплового блоку. Корпус, обтічник і сопловий блок призначені для надання пристосуванню зовнішнього вигляду, що відповідає пострілу до РПГ-7.

Регулювальні гвинти з контргайками служать для зміни і фіксації положення  ствола при приведенні пристосування до нормального бою.

На кожусі кріпляться фіксатор, що при заряджанні входить у виріз на дульній частині ствола РПГ-7 і забезпечує розташування спускового важеля проти бойка РПГ-7.

Ствольна коробка служить для з'єднання ствола і затвора, для монтажу деталей спускового механізму і відбивача, для з'єднання кожуха і макета

порохового заряду.

Ствол призначений для напрямку польоту кулі. На зовнішній поверхні ствола маються проточка і виступ для з'єднання з втулкою кожуха.

Затвор призначений для запирання каналу ствола і складається з личинки з викидачем, ударника, бойової пружини, курка, вкладиша затвора, що складається рукоятки з пружиною і віссю. Усі перераховані деталі збираються з остовом затвора і призначені:

- личинка - для кріплення викидача;

- викидач - для витягування гільз чи патронів;

- ударник - для розбивання капсуля;

- бойова пружина - для надання ударнику необхідної енергії;

- курок - для постановки ударника на бойовий взвод шептала;

- вкладиш затвора - для з'єднання вузла ударника з остовом затвора;

- рукоятка, що складається - для відкривання і закривання затвора.

Макет порохового заряду служить для імітації заряду; він з'єднаний зі ствольною коробкою різьбленням.

6.2. Комплект постачання ПУС-7

Пристосуванню ПУС-7 для підтримки його в справному стані придаются запасні деталі, інструменти і належности (ЗІП).

ЗІП підрозділяється на індивідуальний, груповий і ремонтний комплекти.

Індивідуальний комплект розрахований на 1 пристосування, груповий - на 4 пристосування.

В індивідуальний ЗІП пристосування входять: вибивач і йоржик для чищення і змащення капалу ствола.

Йоржик нагвинчується на стрижень № 2, що згвинчується зі стрижнем № 1 і заднім стеблом з ручкою от шомпола РПГ-7.

У груповий ЗіП входить належність, що необхідна для чищення ПУС-7, викидач, муфта, пружина шептала, пружина відбивача і вибивач.

6.3.Послідовність і правила розбирання і складання ПУС-7.

Розбирання ПУС-7 може бути неповним і повним; неповне - для розбирання застосовуються інструменти з ЗИП ПУС-7 і РПГ-7.

Неповне розбирання ПУС-7 проводиться для його чищення, змащення й огляду перед стрільбою.

### Порядок неповного розбирання ПУС-7 наступний:

- витягти пристосування із шухляди; перевірити, чи немає патрона в патроннику;

- відгвинтити і відокремити макет порохового заряду;

- відокремити затвор, для чого відвести його назад за рукоятку, одночасно утоплюючи задній кінець останова затвора; відгвинтити, і відокремити обтічник (при чищенні після стрільби обтічник не знімається).

Складання після неповного розбирання виконувати в такому порядку:

- нагвинтити обтічник (якщо геть відокремлювався);

- приєднати затвор;

- нагвинтити макет порохового заряду.

Повне розбирання ПУС-7 проводиться для заміни його несправних деталей чи для чищення при сильному забрудненні, після перебування під дощем чи снігом, при постановці на тривале збереження і при одержанні зі складу.

Порядок повного розбирання ПУС-7 наступний:

- зробити неповне розбирання пристосування;

- відокремити головну частину пристосування;

- розібрати ствольну коробку і затвор.

Складання після повного розбирання робити в наступному порядку:

- зібрати затвор;

- вставити личинку затвора і вузол ударника в остов затвора так, щоб паз під відбивач і виступ курка знаходилися на одноі лінії; утримуючи останов затвора, повернути вузол ударника до робочого положення (викидач повинен знаходиться зправа від гребеня затвора);

- відтягнути курок назад за допомогою вибивача і поворотом сполучити закруглений виступ курка з виїмкою на торці остова затвора;

- зібрати ствольну коробку з запобіжником, шепталом, спусковим важелем, відбивачем і остановом затвора;

- зібрати ствольну коробку зі стволом з переднім кожухом; для чого:

уставить ствол зі ствольною коробкою в кожух до упору і повернуть на 90° до збігу отворів під штифт, забити штифт; навернуть обтічник; уставить затвор у ствольну коробку; навернути макет порохового заряду.

Після повного розбирання порушується положення регулювальних гвинтів, тому необхідно привести пристосування до нормального бою.

Перед стрільбою, якщо на ПУС-7 мається бруд чи змащення, необхідно протерти його сухим дрантям.

Для заряджання ПУС-7 необхідно витягти пристосування і макет порохового заряду із сумки, відгвинтити задній кожух, потім навернути макет порохового заряду і зарядити пристосування. Для цього треба взяти його в ліву руку, правою рукою відкинути рукоятку затвора убік, повернути її вліво, відвести затвор до упора в останов затвора, уставити патрон у патронник і дослати його затвором уперед, повернути рукоятку затвора вправо і скласти її.

Для здійснення пострілу необхідно: поставить РПГ-7 на запобіжник; вставити заряджене пристосування в ствол РПГ-7, щоб фіксатор ввійшов у виріз на стволі РПГ-7; взвести курок РПГ-7; зняти РПГ-7 із запобіжника; прицілитися і зробити спуск курка.

# Text boxes

40 мм

85 мм / 70 мм

950 мм

960.мм

630 мм

640 мм / 655 мм

925 мм / 940 мм

120  /  140  м/сек

300 м/сек

4 – 6 выстр/мин

500 м

330 м / 310 м

6,3 кг / 6,7 кг

2.2 кг / 2,0 кг

7,1 кг / 6,7 кг

9,3 кг / 8,7 кг

2,7х

13°

4,5 мм

27 мм

Не более 28"

100 м

0-10

От 200 до 500 м

±0-50

±0-08

+0-08

140 мм

180 мм

62 мм

0,5 кг

0,95 кг

Рис. 5. Відокремлення патрубка від труби

Рис. 7. Вигвинчування ніпеля бойкового механізму.

Рис. 33. Шомпол і стебло із шайбою:

в-шомпол; б-стебло із шайбою: 1-переднє стебло, 2— коронка; 3— лапка; 4— протирання;  5 — заднє стебло;

6-ручка; 7-пружина; 8-стебло; 9-шайба

Рис. 34. Сумка для гранат:

а-сумка для трьох гранат;

б-сумка для двох гранат

1 - гніздо для гранати; 2 - гніздо для пеналів, з пороховим зарядом; 3 - гніздо для шомпола;4 - кишеня для запасних частин і інструмента

Рис. 30. Головна частина підривача:

а - загальний вид; б - вид у розрізі; 1 - пьезоэлемент; 2 - корпус; 3 - запобіжний ковпачок; 4 - чека; 5 - ізолятор; 6 - мембрана; 7 - тасьма

Рис. 31. Донна частина підривача:

а - загальний вид; б - вид у розрізі; 1 - движок; 2 - електродетонатор, 3 - капсуль-детонатор; 4 - детонатор; 5 - корпус

Рис. 22, Регулювання затискного гвинта:

1-засувка; 2 - отвір засувки; 3 – затискной гвинт; 4 - ручка

Спусковий важіль

Знятий з                 На

запобіжника      запобіжнику